МЕТАЛЛООБРАБОТКА

БАК ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Изготавливается из листовой стали толщиной 3 мм, уголка 36 х 36 х 4 и швеллера №6.

Габаритные размеры, мм:

Верх		920 х 920 мм;

Низ		700 х 700 мм;

Высота		1250 мм.

СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

Изготавливается из уголка 25 х 25, арматуры диаметром 12 мм, трубы диаметром 76 мм.

Габаритные размеры секции, м:
       Длина		3,0 м;

Высота		1,5 м;

Высота столба	1,9 м.

СКАМЕЙКА ДЛЯ ОТДЫХА

Изготавливается   из   прямоугольной   трубы 20 х 40 и пиломатериала t =30 мм.

Габаритные размеры, мм:

Длина		2000 мм;

Высота		800 мм;

Ширина	400 мм.

УРНА

Изготавливается из листовой стали толщиной 2 мм и прямоугольной трубы 20 х 40 мм.

Габаритные размеры, мм:

Высота	 600 мм;

Сечение        400 х 400 мм.